绍市环审〔2018〕 号

关于浙江富得利木业有限公司年产木地板50万

平方米生产项目环境影响报告书的审查意见

浙江富得利木业有限公司：

你公司上报的《关于要求对浙江富得利木业有限公司年产木地板50万平方米生产项目环境影响报告书进行审批的函》及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环

境保护管理办法》等法律法规，经研究，我局审查意见如下：

一、根据你公司委托杭州市环境保护有限公司编制的《浙江富得利木业有限公司年产木地板50万平方米生产项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《环评报告书》）、浙江绍兴袍江工业园区企业投资项目备案通知书（袍委经发项备〔2016〕35号）和专家组评审意见以及本项目环评行政许可公众参与公示意见的反馈结果，在项目符合产业政策、产业发展规划，选址符合城市总体规划、绍兴市环境功能区划等前提下，我局原则同意《环评报告书》的基本结论，《环评报告书》提出的环境保护对策措施和要求可以作为该项目建设和运营管理的环境保护依据。

二、项目主要内容：该项目选址于袍江工业区启圣路，租用浙江绍兴富得力木业有限公司闲置厂房实施，主要建设内容为：年产木地板50万平方米，其中实木地板25万平方米，实木复合地板25万平方米。详见《环评报告书》。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平。实施清洁生产，加强生产全过程管理，强化综合利用，提高原辅材料的使用效率，降低能耗物耗，减少各种污染物的产生量和排放量。同时要按照污染物达标排放和总量控制要求，认真落实《环评报告书》提出的各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。重点应做好以下工作：

(一)废水治理：做好废水污染防治工作。建设雨污分流、清污分流系统。项目生产过程无工艺废水产生，边缘上漆过程中产生的少量喷淋水经收集处理后循环回用，蒸汽冷凝水经收集后作为喷淋补给水，不外排，生活污水经化粪池处理、食堂含油废水经隔油池处理后和其他生活污水一起达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）相关要求后接入市政排污管网。做好厂区各类废水收集防渗、防漏、防腐等工作，规范化设置污水排放口。

(二)废气治理：做好废气污染防治工作。项目木工加工工序产生的粉尘经吸尘罩收集后通过旋风除尘设备处理、喷涂车间单独设间，油漆废气经“干式过滤+等离子除臭+光催化氧化”处理、食堂油烟经油烟净化装置处理后高架有组织达标排放。

(三)噪声治理：加强噪声污染防治。采取各项噪声污染防治措施，严格控制生产过程产生的噪声对周边环境的影响。车间应合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的隔音、消声、降噪措施；合理安排操作时间，加强设备的日常维护和保养，加强车辆运输过程噪声控制，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

(四)固废治理：加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，做好危险废物的入库、存放、出库记录，并设置危险废物识别标志，做好防雨、防渗、防漏等工作。危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用。项目产生的漆雾渣、废胶水桶等危废，须委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行安全处置。委托处置危险废物的，须按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。严禁委托无危险货物运输资质的单位运输危险废物，严禁委托无相应危废处理资质的个人和单位处置危险废物，严禁非法排放、倾倒、处置危险废物。一般固废的贮存和处置必须符合有关固废处置的政策规范。

四、落实污染物排放总量控制制度。按照《环评报告书》结论，本项目实施后排入环境的污染物总量控制值为：生活污水1.35万吨/年（最大排放量46吨/天）、CODcr0.68吨/年、NH3-N0.07吨/年、VOCs0.278吨/年。本次项目新增的VOCs按1:2替代削减比例，替代量0.556吨从浙江绍兴富得力木业有限公司部分关停项目中调剂解决。

五、加强环境风险防范与应急。完善全厂环境风险防范及污染事故应急预案，并报当地环保部门备案。设置足够容量的事故应急水池，确保生产事故污水、受污染消防水和污染雨水不排入外环境。在发生或者可能发生突发环境事件时，应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民,并向环保部门报告。切实落实安全生产各项措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。

六、严格执行环境防护距离要求。根据环评报告书计算结果,项目不需设置大气环境防护距离。其它各类防护距离要求请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

七、项目环评文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过 5 年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

以上意见和《环评报告书》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设和运营中认真予以落实。同时，须严格执行环保“三同时”制度，落实环保资金，实施各项污染控制及事故防范措施，确保各类污染物在总量指标内达标排放。项目竣工后，须按规定开展建设项目环保设施竣工验收，经验收合格，方可正式投入生产。项目日常环境监督管理由市环保局袍江开发区分局负责。

绍兴市环境保护局

2018年4月28日

| 抄送： 省环保厅，袍江经济技术开发区经发局，市环保局袍江开发区分局，杭州市环境保护有限公司。 |
| --- |
| 绍兴市环境保护局办公室 | 2018年4月28日印发 |